## Slide 1
坐标法探究三视图绘制和数字验证投影规律
王华军（江苏省东台中学）
2025年中小学实验教学能力展示活动
高中通用技术

## Slide 2
01. 实验基本信息
02. 实验设计思路与创新点
03. 实验原理
04. 实验目标
05. 教学过程
06. 实验效果评价

## Slide 3
实验基本信息
01

## Slide 4
使用教材
江苏凤凰教育出版社《通用技术必修1-技术与设计1》
高中一年级适用
教学内容
第五章"设计图样的绘制"第二节"绘制三视图"
实验基本信息：

## Slide 5
实验设计思路与创新点
02

## Slide 6
实验设计思路：
1、通过实体模型在投影空间所有点在三个平面投影面中点的坐标，绘制主视图
俯视图和左视图。
2、通过对实体上某一点在三个投影面的坐标，来科学认识长对正、宽相等、
高平齐的真正含义。

## Slide 7
实验创新点：
四大创新突破：
1、坐标法量化分析：将抽象空间概念转化为具体数学坐标，实现空间-
平面的数字化转换
2、"一点两轴"技巧 ：独创原点定位+双坐标轴识别法，有效解决方向判断困难
3、3D打印实体模型：增强直观感受，提升动手操作能力数据对比验证。
4、用数学方法验证投影规律，培养科学探究精神。

## Slide 8
实验原理/实验设计思路
03

## Slide 9
实验原理
1、投影规律的数学表达
主视图：反映长度(x)和高度(z)
俯视图：反映长度(x)和宽度(y)
左视图：反映宽度(y)和高度(z)
2、验证方法通过对比同一空间点在三个视图中的坐标值， 验证：
①长对正：主视图与俯视图长度值相等
②宽相等：俯视图与左视图宽度值相等
③高平齐：主视图与左视图高度值相等

## Slide 10
实验教学目标
04

## Slide 11
实验教学目标
1·、理解三视图概念和投影原理
2、掌握坐标法绘制三视图的方法和技巧
3、准确判断空间点在各视图中的坐标位置
4、验证并掌握"长对正、宽相等、高平齐"投影规律

## Slide 12
实验教学过程
05

## Slide 13
实验过程
一、实验导入
1、坐标法基本原理：空间直角坐标系的平面映射方法"
2、一点两轴"技巧详解 ：
一点：确定视图中心原点位置
两轴：识别各视图的两个坐标轴方向
方向判断：根据坐标偏移值精确定

## Slide 14
实验过程
二、实践操作——主视图绘制
操作步骤：
1、定位原点：确定中心原点位置（右侧）
2、识别坐标轴：左右为长度(x)轴，上下为高度(z)轴
3、提取关键点坐标：(0,0)、(0,2)、(0,6)、(2,6)、(4,4)、 (4,6)、 (6,0)、 (6,0)、(6,6)
4、连线成形：按顺序连接各点，形成完整主视图

## Slide 15
实验过程
实践操作——俯视图绘制
操作要点：
1、定位原点：确定中心原点位置（右侧）
2、识别坐标轴：左右为长度(x)轴，前后为宽度(y)轴
3、特殊处理：特别关注斜线部分的四个点坐标提取
4、连线成形：完成俯视图绘制

## Slide 16
实验过程
实践操作——左视图绘制
操作要点：
1、定位原点：确定中心原点位置（左侧，注意与其他视图区别）
2、识别坐标轴：前后为宽度(y)轴，上下为高度(z)轴
3、分层绘制：
先绘制简单L型区域
再提取缺口部分的四个点坐标
4、虚线处理：用虚线表示被遮挡的线条

## Slide 17
实验过程
三：规律验证
数据对比验证
以实体"红点"为例：

## Slide 18
实验过程
四：验证结果
✓ 长对正：主视图与俯视图长度值均为2
✓ 宽相等：俯视图与左视图宽度值均为3
✓ 高平齐：主视图与左视图高度值均为4

## Slide 19
实验效果评价
06

## Slide 20
实验效果评价
教学成效
认知层面：90%以上学生能准确理解空间-平面转化关系
技能层面：学生能熟练运用坐标法绘制标准三视图
素养层面：数据分析能力和科学探究精神显著提升
课堂观察
学生参与度极高，课堂氛围活跃
3D模型与坐标法的结合有效降低认知负荷

## Slide 21
实验效果评价
学生典型反馈：
"以前画三视图总是找不准方向，'一点两轴'技巧让我一下就明白了！"
"3D打印的实物模型太直观了，抽象概念一下子变得具体可见。"
"用数据验证规律的过程很有成就感，感觉像在做科学研究。"

## Slide 22
谢谢!
2025.11
中国·盐城·东台